Документация

по теме:
 «Проведению открытого запроса предложений

на право заключения договора поставки камер видеонаблюдения ДВН»

г. Москва, 2011 год

Оглавления:

1. Введение.

2. Требования к видеокамерам.

3. Предоставление тестовых образцов.

4. Коммерческие условия.

5. Критерии отбора.

6. Общие требования к предложению.

1. Введение.

Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») торговая марка АКАДО-Телеком приглашает организации к участию в процедуре открытого запроса предложений  на право заключения договора поставки камер видеонаблюдения (далее Предложение).

Организатор – Управление оборудования и паспортизации ОАО «КОМКОР»;

Контактные лица Организатора:

Грабов Константин Александрович, тел: +7 495 411-72-17, e-mail: kgrabov@akado-telecom.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Трумпокаис Константин Викторович, тел.: +7 495 411-71-71 (доб. 42-45); e-mail: KTrumpokais@akado-telecom.ru

Срок окончания приема предложений

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены в запечатанных конвертах по адресу: 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д.133, Грабову К.А.  не позднее 15-00 по Московскому времени 25 ноября 2011 года.

Правовой статус процедур и документов

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

2. Требования к видеокамерам.

- Управляющие системы ЕЦХД – Cisco Video Surveillance Manager Media Server 6.3.3. и CIC OMNIbus and Network Manager Base v8. Источники кодированного видеосигнала должны иметь возможность интеграции с управляющими системами  ЕЦХД, обеспечивающими контроль и управление источниками видеоизображения.

- Источник видеосигнала: цветная камера с режимом день-ночь, формата не менее D1 и /или 4CIF (704х576);

- Разрешение источника видеосигнала не менее 560 ТВЛ или не менее 3 Megapixel;

- Чувствительность источника сигнала не менее 0,05 Lux;

- Наличие ИК подсветки

- Режим события: 25 кадров/сек.

- Формат кодирования видеоданных: цветное, протокол H.264. Базовый профиль (Baseline Profile) и/или Основной профиль (Main Profile) обязательно; расширенный профиль (Extended Profile) опционально, компрессия не более 30%;

- Сетевые протоколы: Ethernet 10\100BaseT (RJ45), IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SNMP, NTP , FTP.

- Формат видео: PAL –обязательно, NTSC – опционально.

- Режим передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео - обязательно, двухпотоковая - опционально.

- Режима формирования потока данных: постоянный (CBR), переменный (VBR), диапазон видеопотока: 56kbps до 8Mbps.

- Детектор движения.

- Контроль подключенных устройств:

- авторизация по протоколу SSH,

- отправка log-сообщений открытого формата,

- авторизация, ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей.

- IP-камеры должны иметь открытый платформонезависимый API интерфейс управления. Предполагается совместное использование с Cisco VSM.

- IP-камеры должны поддерживать детектор движения (VMD) с параметрами «чувствительность» и «размер объекта», настройка VMD должна осуществляться на каждом канале независимо. При срабатывании VMD устройство должно поддерживать отправку специального сообщение в систему управления (функция должна быть описана в API) с информацией о номере срабатываемой зоны детекции (обязательно), номере канала детекции (обязательно), времени срабатывания VMD (обязательно) и уровне движения (опционально). Синтаксис команды должен быть описан в документации API к устройству.

- Электропитание постоянного тока 24 В.

- Предполагается размещение устройств в помещениях с агрессивной средой и температурным режимом (от -40 до +50гр С) и в уличных условиях.

- Вандалозащищенность.

- Видеоизображение должно содержать уникальный идентификатор источника видеоизображения, дату и время видеосъемки.

- Источник сигнала должен обладать возможностью управления секторами обзора (диапазон панорамирования 360°, диапазон наклона 0-90°), наличием управляемого фокусного расстояния и не менее 10 кратного оптического увеличения.

- Скорость панорамирования не менее 180 град/сек.

- Точность позиционирования не менее 1 град.

3. Предоставление тестовых образцов

Всем участникам необходимо не позднее 22 ноября 2011 года предоставить в тестирование видеокамеры которые будут заявлены в Предложении. Срок тестирования до 25 ноября 2011 года.

4. Коммерческие условия

- Общее количество видеокамер – 2875 штук.

- Срок поставки до 12 декабря 2011 года – 1438 штук

до 01 февраля 2012 года – 1437 штук

- Адрес поставки: Москва, ул. Дорожная д. 1, кор. 3 «Б»

- Условия оплаты: товарный кредит на два года.

- Штрафные санкции 0,5% от стоимости не поставленных видеокамер за каждый день просрочки.

- Стоимость должна включать упаковку, маркировку, доставку до склада Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы.

- Предложение должно быть предоставлено в Российских рублях с НДС.

- Условия поставки DDP.

5. Критерии отбора.

- Соответствие предлагаемых камер заявленным требованиям.

- Соблюдение сроков поставки.

- Стоимость.

- Условия оплаты.

- Сертификация.

6. Общие требования к конкурсному предложению.

Пакет конкурсного предложения должен включать следующие документы:

- копия Устава предприятия;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

- конкурсное предложение;

- справочную информацию по контактным лицам предприятия.